## Slide 1: 第三代基因测序技术：单分子靶向测序技术研究
高雁
化学部总监
深圳市瀚海基因生物科技有限公司
2015-10-27

## Slide 2
提 纲
背景
1
2
3
4
国内外基因测序技术现状
内容
瀚海基因三代测序技术核心要点和原理
成果
展望
瀚海基因三代测序技术在肿瘤检测中的应用
瀚海基因三代测序技术发展规划和应用前景

## Slide 3
Sanger获诺贝尔奖
Sanger双脱氧核苷酸末端终止测序法
1977年
1980年
2009年
二代测序仪
Roche454
2005年
Helicos推出首台单分子测序仪
2008年
测序技术发展史
国内外基因测序技术现状
PCR技术发明
1983年
1987年
一代测序仪AB 370A
2006年
Illumina收购Solexa
单分子测序技术发明
2003年
Pac Bio推出SMART 单分子测序仪
2014年
Oxford Nanopore 推出MinION试用机

## Slide 4: 1.二代测序的发展逐渐放缓
下一个目标：100美元基因组
国内外基因测序技术现状
Notes: 1，二代测序消耗大量的试剂，成本下降空间到顶

## Slide 5: 2.中国基因测序仪长期被国外垄断
资料来源：2014年 Frost&Sullivan, 民生证券研究院
Chart: 
| Pacific Biosciences | Roche | Thermo Fisher Scientific | Illumina
销售额 | 0.03 | 0.1 | 0.16 | 0.71
Pacific Biosciences, 3%
Roche, 10%
Thermo Fisher Scientific, 16%
Illumina, 71%
目前市场主流的高通量测序仪
基因测序仪市场份额
PacBio RS
Illumina Hiseq
Roche GS-FLX
Life Technologies
Ion Torrent
国内外基因测序技术现状
Notes: 每年中国要从国外进口数十亿的测序仪和试剂
影响国家战略安全，信息安全

## Slide 6
3.仅美国和英国拥有单分子测序技术
Quake SR, et. al., PNAS, 2003(100), 3960-3964.
Thompson, JF, et. al., Curr Protoc Mol Biol, 2010(Unit7.10).
Eid J, et. al., Science, 2009(323)
Helicos BioSciences
Pacific Bioscience
Oxford Nanopore
英国
美国
美国
国内外基因测序技术现状

## Slide 7: 4.三代测序近期受到广泛关注
太平洋生物于10月份推出小型化的单分子测序仪Sequel，股价上涨100%
国内外基因测序技术现状

## Slide 8: 5.二代测序在临床应用的瓶颈： 样本制备繁琐，耗时长
医院需求：一键式操作仪器，无需独立的生物信息学分析
二代测序提供：2天的建库时间，超过10个配套仪器
国内外基因测序技术现状

## Slide 9
瀚海基因
成功研发了第三代单分子基因测序技术

## Slide 10
提 纲
背景
1
2
3
4
国内外基因测序技术现状
内容
瀚海基因三代测序技术核心要点和原理
成果
展望
瀚海基因三代测序技术在肿瘤检测中的应用
瀚海基因三代测序技术发展规划和应用前景

## Slide 11: 三代基因测序仪的研发，首先要突破 两大核心技术难点
瀚海基因三代测序技术核心点
物理光学突破---单分子检测
碱基改造-----单分子测序

## Slide 12
12
Single molecule detection
Illumina
NGS-cluster based detection
二代测序：1000个分子，1微米尺寸
三代测序：1个分子，10纳米尺寸
CA…G
GT…C
TG…C
GT…C
AG…G
AG…G
GC…T
CG…A
TG…C
CG…A
CT…A
CA…G
…TGGCTTTCAGTGT…C
…TGTCCTGGTTACA…G
…GGCACTAGTAAAC…G
…TGTCCTGGTTACA…G
…GGCATAGGTATTC…C
…GGCATAGGTATTC…C
…TGAGGCCCACTCG…A
…AACTGAGCCAAGC…T
…GGCACTAGTAAAC…G
…AACTGAGCCAAGC…T
…GGGGGAAAGCCGA…T
…TGGCTTTCAGTGT…C
三代测序技术核心技术突破之一：物理光学突破

## Slide 13
Near-field scanning optical microscopy (NSOM) ;
Confocal microscopy, wide-field epifluorescence, and total internal reflection fluorescence microscopy (TIRFM)
Detection of single molecule
单分子荧光成像技术是先进的光学技术
三代测序技术核心技术突破之一：物理光学突破

## Slide 14
TIRF技术有效的提高了信噪比，实现单分子检测
三代测序技术核心技术突破之一：物理光学突破

## Slide 15
单分子检测实验结果
Zhang H, Guo P, Methods 67 (2014) 169–176
单分子记数
2
1
1
2
定位荧光探针
TIRF成像
信噪比
单分子占比
信号荧光探针

## Slide 16: 成像试剂
Oxygen scavenger
glucose
glucose oxidase
NaI
ACN
成像试剂
单分子荧光易淬灭，优化成像试剂，有效延长荧光分子寿命
三代测序技术核心技术突破之一：物理光学突破

## Slide 17
核心技术突破之二：可逆终止子
天然碱基改造为适合单分子检测并可控的发生碱基延伸的分子——可逆终止子

## Slide 18
瀚海基因三代测序技术原理
TIRF（Total Internal Reflection Fluorescence）
全内反射显微镜
Objective
60X
Computer Cluster
EMCCD
AOTF
Dichroic
Dichroic
Emission filter
Wedge
Sample
Laser
Imaging Lens
Green Channel
Red Channel
Dichroic
5’
5’
G
G
C
A
C
C
C
G
T
G
G
C
C
T
C
G
G
G
T
C
A
A
G
T
T
T
G
T
C
A
A
A
C
C
C
G
A
C
C
G
G
A
G
C
T
C
A
T
C
G
A
G
T
A
G
T
G
C
G
T
C
G
A
C
G
A
G
A
T
G
C
T
C
T
A
A
A
G
T
G
A
C
A
A
G
G
Sample surface
Cy3
Atto 647
Target sequence
Capture probe
640 nm
532 nm
光路

## Slide 19
瀚海基因三代测序技术原理
单分子靶向测序流程

## Slide 20
单分子测序数据分析

## Slide 21
提 纲
背景
1
2
3
4
国内外基因测序技术现状
内容
瀚海基因三代测序技术核心要点和原理
成果
展望
瀚海基因三代测序技术在肿瘤检测中的应用
瀚海基因三代测序技术发展规划和应用前景

## Slide 22
瀚海基因三代测序技术在肿瘤检测中的应用
设计捕获探针和检测模板
模型对象：三种癌症相关基因（EGFR、KRAS、BRAF）
Notes: 国家卫生部临检中心重点推荐

## Slide 23
瀚海基因三代测序技术在肿瘤检测中的应用
DNA测序结果

## Slide 24
平均测序深度达到1954X
瀚海基因三代测序技术在肿瘤检测中的应用
Notes: 4x1mm shortest 35bp,40bp, 53bp longest 7146

## Slide 25
测序深度准确度
Consensus accuracy increases with coverage depth
1X覆盖准确度：95%
5X以上覆盖准确度：100%
原始序列错误率
Error rate
30X测序准确度达到100%
Substitution
0.52±0.12%
瀚海基因三代测序技术在肿瘤检测中的应用

## Slide 26
Wild:Mutant=100:0
Wild : Mutant=100:3
Wild:Mutant=100:10
(A)
(B)
可以检测3%低频突变
(C)
(D)
瀚海基因三代测序技术在肿瘤检测中的应用

## Slide 27
提 纲
背景
1
2
3
4
国内外基因测序技术现状
内容
瀚海基因三代测序技术核心点和原理
成果
展望
瀚海基因三代测序技术在肿瘤检测中的应用
瀚海基因三代测序技术发展规划和应用前景

## Slide 28
第 28 页
首次实现第三代测序技术原理验证
这里添加说明
完成第三代测序仪工程机
2015年8月
2016年2月
2016年下半年
完成试用机，开放试用
瀚海基因三代测序技术发展规划
GenoCare

## Slide 29
瀚海基因三代测序技术优势
Illumina
2-3 天
单分子测序
几小时
优势1：样品制备简单
优势2：无PCR扩增引起的偏差

## Slide 30
瀚海基因三代测序技术应用前景
1.科研领域：单细胞直接测序
目前所有的单细胞DNA和RNA测序，都必须使用全基因组扩方法偏差严重，基因组覆盖率低，或RNA表达量失真。
单细胞单分子水平测序技术可以直接完成DNA，RNA测序，消除扩增偏差。
2.医学辅助诊断：ctDNA 肿瘤早期无创诊断
肝癌病人ctDNA检测结果
肿瘤切除后血浆DNA
血浆DNA
肿瘤组织切片DNA
采几毫升静脉血，利用新一代DNA测序技术的高灵敏特性进行测序分析，发现血浆中微小的游离DNA变化，结合生物信息分析技术，从而实现对肿瘤早期诊断、个性化治疗、治疗预后等工作。
Chen KCA, et. Al. Clinical Chemistry, 2013,59,1
Notes: 迄今为止使用的测序材料无一例外都是数百万甚至更多细胞的混合DNA样本。这种方法能够得到全基因组序列信息，但是对其进行研究得到的结果只是一群细胞中信号的平均值，或者只代表其中占优势数量的细胞信息，单个细胞独有的特性被忽视。例如，科学家想找出哪种突变存在于哪种细胞中几乎是不可能的，只存在于少数细胞（如早期癌细胞）中的突变也基本上被掩藏。另一方面，有些样品稀少无法在实验室培养，样品量不足以进行全基因组分析，例如肿瘤循环细胞、组织微阵列、早期发育的胚胎细胞等。这些都是全基因组测序遇到的难题。
会推动癌症的遗传机理和生物学过程更深入的研究
目前所有的单细胞DNA和RNA测序，都必须使用全基因组扩展方法（例如，谢晓亮的MALBAC方法），将单个DNA或者RNA分子扩展上百万倍之后，才能使用二代测序进行研究。
单细胞全基因组扩展的最大的问题是带来严重的bias。使得基因组覆盖率低，或者RNA表达量失真。
瀚海基因研发中的单细胞直接RNA测序，不需要全基因组扩展，就可以完成RNA测序，完全消除了全基因组扩展带来的bias，将会给单细胞的研究带来革命性的突破。

## Slide 31
瀚海基因三代测序技术应用前景
3.医学辅助诊断： 产前诊断NIPD
4.医学辅助诊断：胚胎植入前遗传学筛查（PGS/PGD）
http://mt.sohu.com/20150402/n410698482.shtml
http://blog.sina.com.cn/s/blog_13c8dfcc00102vj4w.html
已有文献报道证明，单分子测序技术比illumina测序技术对检测21号染色体异常更为灵敏

## Slide 32: 此处放上bioRxiv文章的截图和网址

## Slide 33
Stephen Quake(斯蒂芬·奎克)
国际著名的科学家，美国国家科学院，美国国家工程院，美国医学科学院，美国科学与艺术院，四院院士，美国斯坦福大学教授。斯蒂芬.奎克教授是世界基因测序领域的泰斗，微流控领域的权威，三代测序仪螺旋生物的发明人，世界上第三个测定自己基因组的人。
Michael Deem(迈克尔·蒂姆)
美国莱斯大学生物医学工程系系主任。迈克尔.蒂姆教授发明的半导体测序仪IonTorrent为2013年世界销量第二的高通量测序仪（现被热电收购)，他拥有二代测序仪的10个美国专利。迈克尔.蒂姆教授是多个国际著名学术组织的荣誉会士(Fellow)，包括美国化工学会，美国生物医学工程学会，美国物理学会和美国科学促进会。
John William Efcavitch
第三代测序仪的先驱，美国螺旋生物公司的原首席技术官，他在基因测序领域有过30余年的研发经验，曾负责ABI公司的ABI3730第一代测序仪的研发，全面负责仪器开发，试剂合成，调试，量产和发布。2012年任世界基因芯片巨头美国昂飞公司的高级副总裁。
致谢(1)
科学顾问

## Slide 34: 致谢(2)
颜 钦博士
吴 平博士
葛良进博士
邓力蔚
吴增丁
纪道锐
深圳市科创委未来产业资金
深圳市科创委小微企业资助项目
深圳市人力资源和社会保障局
海外留学生创业资助
南方科技大学
国家超级计算深圳中心
Dr. Yilin Wang（National University of Singapore） 高勇谦博士（南京工业大学）
赵陆阳博士（北卡罗莱纳州立大学）
刘 松博士（深圳人民医院）
蔡金森
李改玲
金 欢
李基君
曾健明
贺建奎博士
Notes: 34